## Slide 1: Isikukaitsevahendite STANDARD Isikukaitsevahendite (IKV) nõuded metsatöödel
Forest divisjon
Ver 10.01.2022

## Slide 2: IKV reeglid Forest divisjoni tegevusaladel
Ohutus algab minust
  .
  Uuendatud IKV standard keskendub suurema riskiga kokkupuutuvate inimeste kaitsmisele. Järgime samu reegleid nii oma töötajate kui alltöövõtjate suhtes.
  Iga inimene Stora Enso tegevuses mängib olulist rolli. Ohutus algab alati minust ja ohutus on alati esikohal.
Töökeskkonnaga seotud riskid
Meie ümber on pidevalt mitmeid riske.
Erinevates riikides on töökohtadel erisusi nt metsatüübid, ilm, valge aja pikkus, pinnas, loomad, elektrivõrgud, tormimurrud, teed ja liiklus lankide lähedal, järved ja muud veekogud, puude suurus jne.
Meie tegevuses on oluline
Sa alati mõtled enne kui tegutsed
Planeerid, mis saab edasi ja
Mõtled järgmiste sammude võimalikele riskidele.
Hoolitsed oma töökaaslaste eest.
Stora Ensos on ohutus on kõige olulisem – me tahame kõik tegevused läbi viia ohutult. Stora Enso 8 elupäästvat reeglit ja metsatööde ohutuseeskirjad määravad kõigi tegevuste põhinõuded.
TAGASI algusesse

## Slide 3
IKV nõuete põhimõtted
JALATSID
Riskianalüüs ja ohutusjuhendid määravad kindlaks vajalikud isikukaitsevahendid. Kohaliku seadusandluse ja liikluseeskirja nõudeid tuleb täita. Nagu tuleb täita ka muid Stora Enso reegleid ja protseduure.
Kõik IKV-d peavad olema CE-märgistusega ja vastama EL206/425 standardi nõuetele. Kasutajad peavad IKV-d kontrollima ja nende eest hoolitsema. Kahjustatud IKV kasutamine ei ole lubatud.
TÖÖRIIDED
PEAKAITSE
SILMADE/NÄO-KAITSE
KUULMISKAITSE
TAGASI algusesse
Over
85 dB
Metsatöödel peavad turvajalatsid olema tööks sobivad. Enamik töid vajavad minimaalselt S3-klassi saapaid, millel on turvanina. Jalatsid peavad kaitsma igas olukorras (nt talv, libedus, märg pinnas jne). Teatud tööd võimaldavad kasutada turvajalatseid ilma pahkluutoe või turvaninata. Enamasti on pahkluu toetamiseks ja kaitsmiseks vaja kõrgema säärega jalatseid.
Riietus peab olema visuaalselt nähtav ja vastama standardi EN2047 klassile 1. Tuletöödel peavad tööriided olema tulekindlad. Kindad peavad vastama standardile EN420 ja töö spetsiifilistele nõuetele.
Kaitseprillid peavad vastama EN166 standardile, CE-märgistusega ja olema võimalik kombineerida kiivri või muu varustusega. Minimaalne klassifikatsioon peab olema S-tase. Kaitseprillid on kohustuslikud kõikidel metsatöödel välitingimustes (nt metsas kõndimisel).
Kiiver peab vastama EN397 standardile, sellel peab olema CE-märgistus ja lõuarihm. Kiivrite kasutustähtaega saab tuvastada vastavate indikaatorite või märgise abil.
Kuulmiskaitset on vaja kõigis mürarohketes tingimustes, kuid nõue on ette nähtud 85 dB või rohkema müratasemega keskkonnas. Kuulmiskaitsevahendid peavad vastama standardile EN352.
Notes: Gloves?? PAP
Cap and SER

## Slide 4: IKV-d metsaraiel
Forest divisjon

## Slide 5
Jalanõud
Silmade kaitse
kuulmiskaitse
Kabiinis
Väljaspool kabiini
Peakaitse
Tööriided
Riskianalüüs ja ohutusjuhendid määravad täiendavad IKV-d.
Kemikaalide kasutamine nõuab tähelepanu kaitsele (nt tööriided ja silmad)
IKV reeglid metsaraiel
Töö harvesteriga, väljavedu ja puiduhakkimine
Teine inimene kabiinis on lubatud ainult koolituse ja hooldustegevuste korral
Kabiini konstruktsioon peab olema kindel
Töö mootorsaega
Hübriidmudel on soovitatav
Tööriided peavad olema kõrg- nähtavusega ja vastavad töökeskkonnale
Jalanõud min klassiga S3 ja min kinnised jalanõud
Mask puiduhakkel on soovitatud
Muud reeglid ja juhised
Lõikekindel mudel
Lõikekindel mudel
Hooldus
Tööriided peavad sobima hooldustöödeks
TAGASI algusesse
Töö vähemalt 2m kõrgusel
Notes: Gloves?? PAP
Cap and SER

## Slide 6: IKV-d logistikas
Forest divisjon

## Slide 7
jalanõud
Silmade kaitse
kuulmiskaitse
Sõitmine
Töö väljaspool kabiini
peakaitse
tööriided
Riskianalüüs ja ohutusjuhendid määravad täiendavad IKV-d. Tööriietus peab vastama riskidele igas olukorras.
Kohalikke eeskirju (nt tehastes, terminalides) tuleb järgida.
Laadimistööde ajal ei või kasutada telefoni.
Sõidu ajal kasutada turvavööd ja käed-vaba komplekti helistamisel
Kabiini konstruktsioon ja klaasid peavad vastama kohalikule seadusandlusele
IKV reeglid logistikas
TAGASI algusesse
Metsaveokid, puiduhakkemasinad
Laevad
Sadamas: laadimistööd
Merel
Tööriietus peab olema kõrgnähtavusega
Mask on puiduhakkimisel soovitav
Jalanõud min klass S3
Tööriietus peab olema kõrgnähtavusega
IKV peab olema vastavalt töökeskkonnale (nt torm)
Jalanõud min klass S3
Notes: Gloves?? PAP
Cap and SER

## Slide 8: IKV-d välitöödel, inventuuridel ja planeerimistöödel
Forest divisjon

## Slide 9
Jalanõud
Silmade kaitse
kuulmiskaitse
Planeerimine, mõõtmine, metsas kõndimine
Töö masinaga
peakaitse
tööriided
Riskianalüüs ja ohutusjuhendid määravad täiendavad IKV-d. Tööriided peavad olema kõrgnähtavusega ning vastama riskidele, töötingimustele ja kehalistele eripäradele.
Väljas töötamine nõuab kaitset ilmastikutingimuste eest (nt päike).
Istutamine
IKV reeglid välitöödel, inventuuridel ja planeerimistöödel
Kui läheduses on metsatööd
Kabiinis
Väljaspool kabiini
TAGASI algusesse
Turvavöö kasutamine liikumise ja töötamise ajal
Teine inimene on kabiinis lubatud ainult koolituse või hooldustööde korral
Kabiini konstruktsioon ja aknad peavad olema terved
Hooldus
Tööriietus peab sobima hooldustöödeks (nt töö kemikaalidega)
Jalanõud min klass S3
Jalanõud pahkluu toega. Libedakindel välistald.
Täpsemate nõuete osas tutvuge kohalike reeglitega.
Soovitatav
Notes: Gloves?? PAP
Cap and SER

## Slide 10: IKV-d terminalides
Forest divisjon

## Slide 11
JALANÕUD
SILMADE KAITSE
KUULMISKAITSE
IKV reeglid terminalides
VEOKID
PALGI LADUSTAJAD
LAADURID
MATERJALIDE KÄSITLEMISMASINAD
PEAKAITSE
TÖÖRIIDED
Riskianalüüs ja ohutusjuhendid määravad täiendavad IKV-d.
Need reeglid kehtivad kõikides Stora Enso puiduterminalides.
Kohalikke eeskirju (nt tehased, terminalid) tuleb järgida.
Laadimistööde ajal ei tohi telefoni kasutada.
Võõrustaja peab külastusi hoolikalt planeerima ja korraldama ning järgima kõiki reegleid ja protseduure.
VÕI
Turvavöö kasutamine liikumise ja töötamise ajal
Teine inimene on kabiinis lubatud ainult koolituse või hooldustööde korral
Kabiini konstruktsioon ja aknad peavad olema terved
ORGANISEERITUD KÜLASTUSED
Väljaspool kabiini
Väljaspool kabiini
Väljaspool kabiini
Võimalikud kõrge riskiga olukorrad võivad nõuda ka kabiinis IKV kasutamist. Asukohaspetsiifilisi reegleid tuleb alati täita.
Jalanõud min klass S3
TAGASI algusesse
Jalanõud min klass S3
Notes: Gloves?? PAP
Cap and SER

## Slide 12: IKV-d metsakasvatuses
Forest divisjon

## Slide 13
Jalanõud
Silmade kaitse
kuulmiskaitse
IKV reeglid metsakasvatuses
Maapinna ettevalmistamine
peakaitse
tööriided
Riskianalüüs ja ohutusjuhendid määravad täiendavad IKV-d.
Saagimistöödel tuleb järgida kohalikku seadusandlust ja reegleid.
Väljas töötamine vajab kaitset ilmastikutingimuste eest (nt päike).
Ülevaatus ja inventuur
Töö mootorsaega
Masina hooldus
TAGASI algusesse
Jalanõud, püksid ja kindad peavad olema lõikekindlad.
Jalanõud min klass S3.
Istutamine
Kindad peavad olema tööks sobivad (kemikaalide vastane kaitse)
Võsaraie
Jalanõud, püksid ja kindad peavad olema lõikekindlad.
Jalanõud min klass S3.
Jalanõud min klass S3
Soovitatav
Notes: Gloves?? PAP
Cap and SER

## Slide 14: IKV-d hoolduses ja planeerimata parandustöödes
Forest divisjon

## Slide 15
Jalanõud
Silmade kaitse
kuulmiskaitse
IKV reeglid hoolduses ja planeerimata parandustöödes
Keevitamine
peakaitse
tööriided
Riskianalüüs ja ohutusjuhendid määravad täiendavad IKV-d. Jalanõud min klass S3.
Tuli, sädemed, kemikaalide kasutamine, teravad servad ja kuumad osad nõuavad kaitsevahendeid
(nt tööriided, silmade kaitse).
Tuleohtlikes olukordades on vajalikud tulekindlad vahendid. Vastavalt masinatootja reeglitele tuleb kasutada turvarakmeid, kui töö on üle 2 m kõrgusel.
Töö õli- ja hüdraulikasüsteemi-dega
Lihvimine, puurimine
TAGASI algusesse
Süttimiskindlad IKV-d vajalikud
Tulekindlad vahendid
Keskenduge kuumadele sädemetele
Enne hooldus- ja remonditoiminguid vaadake üle võimalikud riskid ja vajalikud vahendid
Keskenduge müra, lendavate osakeste, kemikaalide ja õlide ning tulekaitsega seotud riskidele
Keskenduge kuumadele sädemetele
Tulekindlad vahendid
Süttimiskindlad IKV-d vajalikud (tuletööde korral)
Kõik töötajad keevita- miskoha läheduses
Notes: Gloves?? PAP
Cap and SER

## Slide 16: Muud ohutusjuhised ja soovitused
Eredad kiivrid
Mobiiliäpid
(kui võimalik)
Vedelikud ja päikesekaitse
Lisaakud
Üksinda töö
Lisa lamp ja valgustus
Autode tarvikud
Kukkumise, libisemise ja komistamise riskid
Parkimine, sildid ja „mõtle enne kui tegutsed“
Kõndimine jääl

## Slide 17
Kõik turvaliselt koju, iga päev!